## Slide 1
Relatório Técnico v1.0
Engenharia da Computação
ARQUITETURA DE COMPUTADORES
Simulador de Pipeline MIPS-Lite
Modelagem de baixo nível de um processador de 5 estágios estruturado em Linguagem C.
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) • Junho de 2025
Amanda Jorge | Cauã Barros | Salomão Dias
MIPS-Lite Core Diagram
Espaço reservado para o diagrama de blocos do datapath (ex: referência do arquivo Simulador_de_Pipeline_MIPS-Lite_Arquitetura_e_Implementação.pptx).

## Slide 2
ARQUITETURA DE MÓDULOS EM C
MIPS-Lite Pipeline Simulator
Organização de Código em C
Divisão de Responsabilidade
O simulador foi particionado em arquivos de cabeçalho e módulos dedicados para simular com fidelidade as barreiras do circuito físico:
types.h: Centralização global das structs que definem os barramentos e buffers do pipeline.
memory.c/.h: Encapsulamento estático das memórias e banco de registradores com inicialização de reset.
pipeline.c: Alocador físico das instâncias dos buffers temporários.
stages.c/.h: Lógica executável dos 5 estágios síncronos.
Mapeamento Físico
A estruturação de dados em C segue o padrão exato descrito no livro-texto clássico de Patterson & Hennessy.

## Slide 3
Sincronismo por Latches
Sincronismo por Clock Latch
Buffer Temporal de 5 Estágios
O Desafio Temporal
Em hardware real, os 5 estágios rodam de forma concorrente no mesmo ciclo de clock. No software sequencial em C, uma execução direta sobrescreveria de imediato os dados do estágio seguinte.
Estratégia Old/New
Implementamos duplicidade para cada barramento de registrador: instâncias `_old` e `_new` (ex: `IF_ID_old` e `IF_ID_new`). Cada estágio lê estritamente de `_old` e escreve no buffer `_new`.
Atualização Simultânea
A função `pipeline_registers_update()` sincroniza os registradores ao fim do ciclo, copiando os estados de `_new` para `_old`. Isso simula com perfeição o comportamento síncrono do clock.

## Slide 4
LOOP DE ORQUESTRAÇÃO DO SIMULADOR
MIPS-Lite Pipeline Simulator
Fluxo de Orquestração
Ordem de Execução Inversa
Para evitar as antidependências de registradores no código de simulação, a função main() invoca os estágios de trás para frente:
Desacoplamento por JSON
O simulador em C serializa seu estado em formato JSON por meio do módulo io.c. A interface Python apenas lê este log padronizado para renderizar as métricas ciclo a ciclo.
CLI de Controle
Controle granular de depuração implementado por meio de comandos de terminal interativo como next (passo a passo), run_all e reset.

## Slide 5
RESOLUÇÃO DE HAZARDS: LOAD-USE
MIPS-Lite Pipeline Simulator
Tratamento de Hazards de Dados
1
STALL DE CICLO
Detecção Algorítmica de Conflitos
Quando uma instrução subsequente a um Load (LW) tenta ler de imediato o registrador destino, o pipeline é obrigado a parar por 1 ciclo por conta do atraso da leitura de memória.
Condição de Conflito: Detecta se EX_MEM_old.MemRead está ativo e se o registrador de destino coincide com rs ou rt em IF_ID_old.
Injeção de Bubble (NOP): Zera os sinais de controle de escrita no buffer ID_EX_new para impedir efeitos colaterais.
Congelamento de PC: Mantém o Program Counter inalterado durante o ciclo para reexecutar o Fetch corretamente.

## Slide 6
Unidade de Forwarding
Resolução de Dependências RAW
Minimização Dinâmica de Bolhas
Encaminhamento
O simulador implementa atalhos para os operandos `rs` e `rt` em tempo de execução, enviando o dado gerado na ULA ou memória diretamente para a entrada da ULA do próximo estágio sem esperar o ciclo de Write Back.
Atalho EX/MEM
Se a instrução anterior no estágio `EX/MEM` for escrever no banco (`RegWrite`) e o destino coincidir com o registrador fonte de `ID/EX`, a ULA desvia o resultado de `alu_result` instantaneamente como operando.
Atalho MEM/WB
Se a dependência ocorrer com duas instruções de diferença, o encaminhamento vem do estágio `MEM/WB`. Avalia-se o flag `MemtoReg` para buscar o dado correto lido da memória ou calculado pela ULA.

## Slide 7
CONTROL HAZARDS E PIPELINE FLUSH
MIPS-Lite Pipeline Simulator
Conflitos de Controle
Penalidade de Branch de 2 Ciclos
A decisão de salto condicional em instruções BEQ é computada e tomada no estágio de Execução (EX). Isto gera desvios do fluxo sequencial:
Execução Especulativa: O processador continua buscando instruções nos endereços sequenciais enquanto a ULA decide a igualdade de registradores.
Esvaziamento Síncrono (Flush): Ao confirmar o salto, o processador descarta as instruções pendentes nos buffers IF_ID_new e ID_EX_new.
Redirecionamento: PC é recarregado com o destino correto.
Visualização do Log de Execução (Terminal)
Espaço reservado para print de execução de simulador.exe, evidenciando o flush síncrono da instrução descartada no estágio BEQ (como em image_95ca53.png).

## Slide 8
MÉTRICAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS
MIPS-Lite Pipeline Simulator
Conclusão e Diagnóstico
Consistência do Estado Final:
• $t0 = 10 | $t1 = 0x100 | $s0 = 10 • $t2 = 10 | $t3 = 15 | $s1 = 0 (Flush) • mem[0x100] = 10 (Escrita confirmada em SW)
Registradores Finais
Mapeamento físico correspondente aos prints do terminal.
Métrica Logada | Valor Real | Status de Validação
Ciclos Totais de Clock | 13 Ciclos | Consolidado
Instruções Reais Executadas | 6 Instruções | Validado
IPC (Instruções por Ciclo) | 0.46 IPC | Esperado para Hazards
Stalls Detectados (Load-Use) | 1 Ocorrência | Tratado com Sucesso
Flushes Executados (Branch) | 1 Ocorrência | Tratado com Sucesso